المادة 1

تم تبني القائمة الموجودة في ملحق هذا القرار-----------

المادة 2

تعتبر النفايات التي تم تصنيفها كنفايات خطرة أنها تمثل واحدة أو أكثر من الصفات الموضحة في الملحق الثالث من التعليمات رقم EEC/689/91،

وأما بالنسبة إلى H3  إلى H8، H10 و H11 من الملحق المذكور، واحد أو أكثر من الخصائص التالية:

- نقطة الوميض < 55 درجة مئوية

- واحدة أو أكثر من المواد المصنفة كمادة سامة جدا عند تركيز كلي > 0,1%

- واحدة أو أكثر من المواد المصنفة كمادة سامة جدا عند تركيز كلي > 3 ٪،

- واحدة أو أكثر من المواد المصنفة كمواد ضارة عند تركيز > 25 ٪،

- واحدة أو أكثر من المواد مسببة للتآكل المصنفةR35   عند تركيز كلي > 1 ٪،

- واحدة أو أكثر من المواد مسببة للتآكل المصنفة R34 عند تركيز > 5 ٪ ،

- واحدة أو أكثر من المواد المهيجة/المؤذية المصنفة  R41  عند تركيز كلي > 10 ٪،

- واحدة أو أكثر من المواد المهيجة/المؤذية المصنفة   R36, R37, R38 ،  عند تركيز كلي > 20 ٪،

- مادة معروفة بأنها مسببة للسرطان من الفئة 1 أو 2 عند تركيز > 0,1%،

- مادة معروفة بأنها مسببة للسرطان من الفئة 3 عند تركيز > 1 %،

- مادة سامة للتناسل من الفئة 1 أو 2 مصنفة R60, R61   عند تركيز > 0,5%

- مادة سامة للتناسل من الفئة 3  مصنفة R62، R63 عند تركيز >  5 %،

- مادة واحدة مطفرة (mutagenic substance) من الفئة 1 أو 2 مصنفة R46  عند تركيز >  0,1%

- مادة واحدة مطفرة(mutagenic substance) من الفئة 3 مصنفة R40 عند تركيز >  1 %،

2000D0532– AR – 01.01.2002 – 001.002 – 5

ملحق

قائمة النفايات بموجب المادة 1 (أ) من التعليمات رقم EEC/442/75 المتعلقة بالنفايات،

والمادة 1 (4) من التعليمات رقم EEC/689/91 المتعلقة بالنفايات الخطرة

مقدمة

- هذه القائمة هي قائمة موحدة للنفايات. وستتم مراجعتها دورياً على أساس المعارف الجديدة، ولا سيما من نتائج البحوث، وسيتم بالتالي تنقيحها إذا لزم الأمر وفقا للمادة 18 من التعليمات رقم EEC/442/75.  إلا أن إدراج مادة في القائمة لا يعني أن هذه المادة هي نفايات في جميع الظروف. تعتبر المواد نفايات فقط عندما ينطبق عليها تعريف النفايات الوارد في المادة 1 (أ).

- تخضع النفايات المدرجة في القائمة لأحكام التعليمات رقم EEC/442/75 إلا حينما تنطبق المادة 2 (1) (ب) من هذه التعليمات.

- مختلف أنواع النفايات في القائمة تم تحديدها تماماً عبر رمز من ستة أرقام للنفايات و رقمين لاحقين وأربعة أرقام هي عناوين الفصل. هذا يعني أنه ينبغي اتخاذ الخطوات التالية لتحديد النفايات في القائمة.

1.3 تحديد مصدر توليد النفايات في الفصول 01 الى 12 أو 17 إلى 20، وتحديد رمز الأرقام الستة المناسب للنفايات (باستثناء الرموز التي تنتهي برقم 99 في هذه الفصول). قد تحتاج وحدة إنتاج معين إلى تصنيف أنشطتها في عدة فصول. على سبيل المثال،  صانع ومنتج سيارات قد يجد النفايات المتعلقة بصناعته مدرجة في الفصول 12 (النفايات الناجمة عن تشكيل والمعالجة السطحية للمعادن واللدائن)، والفصل 11 (النفايات غير العضوية التي تحتوي على معادن نتيجة لمعالجة المعادن وطلاء المعادن)، و 08 (النفايات الناتجة عن استخدام الطلاء) وذلك تبعاً لمختلف خطوات العملية.

ملاحظه: نفايات التغليف التي تجمع على حدة (بما في ذلك خليط من مواد التغليف المختلفة) يجب أن تصنف في 15 01، وليست في 20 01.

2.3 إذا لم يوجد رمز مناسب  للنفايات في الفصول 01 إلى 12 أو 17 إلى 20، فلابد من تفحص الفصول 13 و 14 و 15 بدقة لتحديد النفايات.

3.3 إذا كانت جميع رموز النفايات هذه لا تنطبق، يتوجب أن يتم تحديد النفايات وفقاً للفصل 16.

4.3 إذا كانت النفايات غير موجودة في الفصل 16 أيضاً، فيجب استخدام رمز99 (للنفايات غير المحددة) في ذلك الجزء من القائمة المقابل للنشاط الذي تم تحديده في الخطوة 1.

- وتعتبر أي نفايات توجد بجانبها علامة النجمة (*) نفايات خطرة وفقاً للتعليمات رقم EEC/689/91 بشأن النفايات الخطرة، وتخضع لأحكام هذه التعليمات ما لم تنطبق عليها المادة 1 (5) من تلك التعليمات.

- لأغراض هذا القرار، يقصد "بالمادة الخطرة" أي مادة مما تم أو سيتم تصنيفها بوصفها خطرة في التعليمات رقم EEC/548/67 وتعديلاتها اللاحقة.  ويقصد "بالمعادن الثقيلة" أي مركب من الأنتيمون (antimony) والزرنيخ والكادميوم والكروم (VI) والنحاس والرصاص والزئبق والنيكل، والسيلنيوم، والتليريوم والثاليوم والقصدير، وأيضاً هذه الخامات نفسها في شكل معدني تصنف كمواد خطرة.

- إذا تم تحديد النفايات على أنها خطرة بالرجوع، بشكل محدد أو عام، إلى المواد الخطرة، تعتبر النفايات خطرة فقط إذا  كانت تركيزات تلك المواد هي (مثال: نسبة من الوزن)  بحيث تُظهر النفايات على واحد أو أكثر من الخصائص المبينة في الملحق الثالث لتعليمات المجلس رقم EEC/689/91. أما فيما يتعلق بالخصائصH3 إلى H8، H10 وH11، فالذي يسري هي المادة 2 من هذا القرار.  وبالنسبة للخصائصH1، H2، H9 و H12إلى H14 فإن المادة 2 من القرار الحالي لا يوفر مواصفات حالياً.

- تماشياً مع التعليمات رقم EEC/45/1999، الذي ينص في تمهيده على أن قضية خليط المعادن تحتاج لإجراء المزيد من التقييم نظراً لأن خصائص المعادن المختلطة/السبائك قد لا يكون من الممكن تحديدها بدقة باستخدام الطرق التقليدية الموجودة حاليا، وأحكام المادة 2 لا تنطبق على السبائك المعدنية النقية (غير الملوثة بالمواد الخطرة). وسيتم ذلك ريثما تقوم المفوضية والدول الأعضاء فيها بالالتزام باتخاذ نهج محدد لتصنيف مركبات المعادن المختلطة/السبائك. مواد النفايات التي عددتها هذه القائمة، ستظل تصنف كما هي في الوقت الحاضر.

- تم استخدام القواعد التالية لترقيم البنود الواردة في القائمة:

بالنسبة للنفايات التي لم تتغير، تم استخدام رموز الأرقام من قرار المفوضية رقم EC/3/94. أما رموز النفايات التي تم تغييرها فقد حذفت وما زالت غير مستخدمة لتجنب الارتباك بعد تطبيق النظام الجديد للقائمة. النفايات التي تمت إضافتها أعطيت رمزاً لم يستخدم في قرار المفوضية رقم EC/3/94 ولا في قرار المفوضية رقم EC/532/2000.

2000D0532– AR – 01.01.2002 – 001.002 – 6

قائمة المحتويات

الفصول الموجودة في القائمة

- النفايات الناتجة عن الاستكشاف والتعدين والمحاجر، والمعالجة الفيزيائية والكيميائية للمعادن.

- النفايات الناتجة عن الزراعة والبستنة وزراعة الأغذية البحرية، وتحريج الغابات والصيد وصيد الأسماك وإعداد وتصنيع الأغذية.

- النفايات الناتجة عن معالجة الأخشاب وإنتاج الألواح والأثاث، اللباب، والورق والكرتون.

- النفايات الناتجة عن الجلود والفراء والصناعات النسيجية.

- النفايات الناتجة عن تكرير النفط، وتنقية الغاز الطبيعي والمعالجة الحرارية للفحم.

- النفايات الناتجة عن العمليات الكيميائية غير العضوية.

- النفايات الناتجة عن العمليات الكيميائية العضوية.

- نفايات تصنيع، وتكوين وتزويد واستخدام مواد التغطية (الطلاء والورنيش والصقل الزجاجي) ومواد اللصق، ومواد إحكام الإغلاق وأحبار الطباعة

- النفايات الناتجة عن الصناعة الفوتوغرافية.

- النفايات الناتجة عن العمليات الحرارية.

- النفايات الناتجة عن المعالجة السطحية الكيميائية والطلاء للمعادن والمواد الأخرى: التعدين المائي غير الحديدي .

- النفايات الناتجة عن تشكيل والمعالجة السطحية الفيزيائية والميكانيكية للمعادن واللدائن.

- نفايات الزيوت والنفايات من الوقود السائل (باستثناء زيوت الطعام ، 05 و 12)

- نفايات المذيبات العضوية، سوائل التبريد والتحريك (باستثناء 07 و 08).

- النفايات الناتجة عن التغليف: المواد الماصة، أقمشة المسح، مواد الفلتر "المرشح" والملابس الواقية مما لم يتم ذكره في مكان أخر

- نفايات عدا ذلك، غير محددة في القائمة.

- النفايات الناتجة عن البناء والهدم (بما في ذلك التربة المستخرجة من المواقع الملوثة).

- النفايات الناتجة عن رعاية صحة الإنسان أو الحيوان و/أو البحوث المتعلقة بذلك (باستثناء نفايات المطابخ والمطاعم غير الناجمة عن الرعاية الصحية المباشرة).

- النفايات من مرافق إدارة النفايات، ومن محطات معالجة المياه العادمة، وإعداد المياه لأغراض الاستهلاك البشري والمياه للاستخدام الصناعي.

- النفايات البلدية (النفايات المنزلية، وما شابهها من النفايات النجارية والصناعية والمؤسسية)، بما في ذلك الأجزاء التي يتم جمعها منفردة.

2000D0532– AR – 01.01.2002 – 001.002 – 7

- النفايات الناتجة عن الاستكشاف والتعدين والمحاجر، والمعالجة الفيزيائية والكيميائية للمعادن

1.1 	النفايات الناتجة عن استخراج المعادن

1.1.1	 النفايات الناتجة عن الحفر والكشف عن المعادن

2.1.1	 النفايات الناتجة عن الحفر والكشف عن غير المعادن

3.1 	النفايات الناتجة عن المعالجة الفيزيائية والكيميائية للمعادن الفلزية

4.3.1*	مخلفات عمليات تجهيز خام الكبريتيد التي تولد الأحماض

5.3.1*	 مخلفات أخرى تحتوي على مواد خطرة

6.3.1	 مخلفات أخرى عدا تلك المذكورة في 4.3.1 و 5.3.1

7.3.1*	غيرها من النفايات التي تحتوي على مواد خطرة من المعالجة الفيزيائية والكيميائية للمعادن الفلزية

8.3.1	نفايات على شكل تراب ومساحيق عدا تلك المذكورة في 7.3.1

9.3.1	طين أحمر من إنتاج أكسيد الألمونيوم عدا النفايات المذكورة في 7.3.1

99.3.1	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

4.1 	النفايات الناتجة عن المعالجة الفيزيائية والكيميائية للمعادن غير الفلزية

7.4.1*	النفايات التي تحتوي على مواد خطرة من المعالجة الفيزيائية والكيميائية للمعادن غير الفلزية

8.4.1	النفايات الناتجة عن سحق الصخور والحصى عدا تلك المذكورة في 7.4.1

9.4.1	نفايات الرمل والطين

10.4.1 	نفايات على شكل تراب ومساحيق عدا تلك المذكورة في 7.4.1

11.4.1	النفايات الناتجة عن معالجة البوتاس والملح الصخري عدا تلك المذكورة في 7.4.1

12.4.1	المخلفات والنفايات الأخرى الناتجة عن غسل وتنظيف المعادن عدا تلك المذكورة في 7.4.1 و 11.4.1

13.4.1	النفايات الناتجة عن تقطيع و نشر الحجارة عدا تلك المذكورة  في 7.4.1

99.4.1	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

5.1 	الطين الناتج عن الحفر وغيره من النفايات الناتجة عن الحفر

4.5.1	الطين والنفايات الناتجة عن الحفر للمياه العذبة

5.5.1* 	لطين والنفايات التي تحتوي على الزيوت

6.5.1*	الطين والنفايات الناتجة عن الحفر التي تحتوي على مواد خطرة

7.5.1	الطين وغيرها من النفايات الناتجة عن الحفر التي تحتوي على كبريتات الباريوم، عدا تلك المذكورة في 5.5.1 و 6.5.1

8.5.1	الطين وغيرها من النفايات الناتجة عن الحفر التي تحتوي على الكلوريد، عدا تلك المذكورة في 5.5.1 و 6.5.1

99.5.1	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

2000D0532– AR – 01.01.2002 – 001.002 – 8

2.	النفايات الناتجة عن الزراعة والبستنة وزراعة الأغذية البحرية، وتحريج الغابات والصيد وصيد الأسماك وإعداد وتصنيع الأغذية

1.2 	النفايات الناتجة عن الزراعة والبستنة وزراعة الأغذية البحرية، وتحريج الغابات والصيد وصيد الأسماك

1.1.2	الحمأة الناتجة عن الغسل والتنظيف

2.1.2	مخلفات الأنسجة الحيوانية

3.1.2	مخلفات الأنسجة النباتية

4.1.2	نفايات البلاستيك  (عدا التغليف)

6.1.2	براز وبول وسماد الحيوانات (يتضمن ذلك القش الذي فسد) سواء المتدفق أو الذ تم جمعه ومعالجته خارج الموقع

7.1.2	النفايات من الأحراج والغابات

8.1.2*	النفايات الزراعية الكيميائية التي تحتوي على مواد خطرة

9.1.2	النفايات الزراعية الكيميائية عدا تلك المذكورة في 8.1.2

10.1.2	النفايات المعدنية

99.1.2	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

2.2 	النفايات الناتجة عن إعداد وتجهيز اللحوم والأسماك وغيرها من الأغذية ذات الأصل الحيواني

1.2.2 	الحمأة الناتجة عن الغسل والتنظيف

2.2.2 	فضلات الأنسجة الحيوانية

3.2.2	مواد غير صالحة للاستهلاك أو التصنيع

4.2.2	حمأة ناتجة عن معالجة النفايات السائلة في الموقع

99.2.2	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

3.2 	نفايات تحضير وتصنيع الفاكهة، والخضراوات، والحبوب، وزيوت الطعام، والكاكاو، والبن، والشاي، والتبغ، والتحضير والتجهيز: حفظ الإنتاج، إنتاج الخميرة وخلاصة الخميرة، إعداد وتخمير دبس السكر

1.3.2 	الحمأة الناتجة عن الغسل والتنظيف والتقشير، استخدام القوة الطاردة المركزية والفصل

2.3.2  	النفايات الناتجة عن العناصر الحافظة

3.3.2  	النفايات الناتجة عن استخراج المذيبات

4.3.2 	مواد غير صالحة للاستهلاك أو التجهيز

5.3.2 	حمأة ناتجة عن معالجة النفايات السائلة في الموقع

99.3.2 	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

4.2	النفايات الناتجة عن تصنيع السكر

1.4.2	التربة الناتجة عن تنظيف وغسل الشمندر (البنجر)

2.4.2	 كربونات الكالسيوم الخارجة عن المواصفات

3.4.2	حمأة ناتجة عن معالجة النفايات السائلة في الموقع

99.4.2	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

2000D0532– AR – 01.01.2002 – 001.002 – 9

5.2 	النفايات الناتجة عن صناعة منتجات الألبان

1.5.2	مواد غير صالحة للاستهلاك أو التجهيز

2.5.2	حمأة ناتجة عن معالجة النفايات السائلة في الموقع

99.5.2	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

6.2 	النفايات الناتجة عن صناعة المخابز والحلوى

1.6.2	مواد غير صالحة للاستهلاك أو التصنيع

2.6.2	النفايات الناتجة عن العناصر والمواد الحافظة

3.6.2	حمأة ناتجة عن معالجة النفايات السائلة في الموقع

99.6.2	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

7.2	النفايات الناتجة عن إنتاج المشروبات الكحولية وغير الكحولية (باستثناء البن الشاي والكاكاو)

1.7.2 	النفايات الناتجة عن الغسل، والتنظيف والتخفيض الميكانيكي للمواد الخام

2.7.2	النفايات الناتجة عن تقطير الخمور

3.7.2	النفايات الناتجة عن المعالجة الكيماوية

4.7.2	مواد غير مناسبة للاستهلاك أو التصنيع

5.7.2	حمأة ناتجة عن معالجة النفايات السائلة في الموقع

99.7.2	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

3.	النفايات الناتجة عن معالجة الأخشاب وإنتاج الألواح والأثاث واللباب، والورق والكرتون

1.3	النفايات الناتجة عن معالجة الأخشاب وإنتاج الألواح والأثاث

1.1.3	النفايات  الناتجة عن لحاء الأشجار والفلين

4.1.3 * 	نشاره الأخشاب، والقشر، والقطع الخشبية، الأخشاب، وجزيئات الألواح والقشرة الخشبية التي تحتوي مواد خطرة

5.1.3  	نشاره الأخشاب، والقشر، والقطع الخشبية، الأخشاب، وجزيئات الألواح والقشرة الخشبية عدا تلك المذكورة في 4.1.3

99.1.3	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

2.3  	النفايات الناتجة عن حفظ الأخشاب

1.2.3* 	المواد العضوية الحافظة للخشب غير المهلجنة

2.2.3* 	المواد الحافظة للخشب العضوية المكلورة

3.2.3* 	المواد الحافظة للخشب العضوية/المعدنية

4.2.3*	المواد الحافظة للخشب غير العضوية

5.2.3* 	المواد الأخرى الحافظة للخشب التي تتضمن المواد الخطرة

99.2.3	المواد الحافظة للخشب عدا فيما ذكر

2000D0532– AR – 01.01.2002 – 001.002 – 10

3.3	النفايات الناتجة عن معالجة تصنيع وإنتاج اللباب، والورق والكرتون

1.3.3	نفايات لحاء الشجر والأخشاب

2.3.3	حمأة السوائل الخضراء (الناتجة عن استرجاع السوائل المطبوخة)

5.3.3	حمأة إزالة الأحبار الناتجة من إعادة تدوير الورق

7.3.3	الفضلات المرفوضة والمفصولة ميكانيكياً من عجن مخلفات الورق والكرتون

8.3.3	النفايات الناتجة عن فرز الورق والكرتون المخصص لإعادة التدوير

9.3.3	نفايات الطين الكلسي

10.3.3	الألياف المرفوضة– الحشوات وحمأة الطلاء الناتجة عن الفصل الميكانيكي

11.3.3	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

4.	النفايات الناتجة عن الجلود والفراء والصناعات النسيجية

1.4	النفايات الناتجة عن صناعة الجلود والفراء

1.1.4	النفايات  الناتجة عن إزالة الجلد وفصله بالكلس

2.1.4	النفايات الناتجة عن المعالجة بالكلس

3.1.4* 	نفايات إزالة الشحوم التي تحتوي على مذيبات بدون شكل سائل

4.1.4	سوائل الدباغة التي تحتوي على الكروم

5.1.4	سوائل الدباغة الخالية من الكروم

6.1.4	الحمأة، خاصة تلك الناتجة عن المعالجة للسوائل التي تحتوي على الكروم في الموقع

7.1.4	الحمأة، خاصة تلك الناتجة عن المعالجة للسوائل الخالية من الكروم في الموقع

8.1.4	نفايات الجلود المدبوغة (الكساء الأزرق، والرقائق ، والقطع ، غبار التلميع ) تحتوي على الكروم

9.1.4	النفايات الناتجة عن التجهيز والصقل

99.1.4	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

2.4	النفايات الناتجة عن صناعة النسيج

9.2.4	النفايات من المواد المركبة (النسيج المنقوع،المطاط و plastomer)

10.2.4	المواد العضوية من المنتجات الطبيعية (مثل الدهن، والشمع)

14.2.4* 	النفايات الناتجة عن الصقل التي تحتوي على المذيبات العضوية

15.2.4	النفايات الناتجة عن الصقل عدا تلك المذكورة في 14.2.4

16.2.4* 	مواد الصباغة والأصباغ التي تحتوي على المواد الخطرة

17.2.4	مواد الصباغة والأصباغ غير المذكورة في 16.2.4

19.2.4* 	الحمأة الناتجة عن معالجة السوائل التي تحتوي مواد خطرة في الموقع

20.2.4	الحمأة الناتجة عن معالجة السوائل عد تلك المذكورة في 19.2.4 في الموقع

21.2.4	النفايات  الناتجة عن ألياف المنسوجات غير المعالجة

22.2.4	النفايات  الناتجة عن ألياف المنسوجات المعالجة

99.2.4	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

2000D0532– AR – 01.01.2002 – 001.002 – 11

5.	النفايات الناتجة عن تكرير النفط، وتنقية الغاز الطبيعي والمعالجة الحرارية للفحم

1.5	النفايات الناتجة عن تكرير النفط

2.1.5* 	حمأة إزالة الملوحة

3.1.5* 	حمأة قاع الخزان

4.1.5*	حمأة حمض ألكيل  acid alky1

5.1.5* 	تسرب النفط

6.1.5*	حمأة زيتية من عمليات الصيانة للمنشآت أو المعدات

7.1.5* 	القطران الحمضي

8.1.5*	غيره من القطران

9.1.5 *	الحمأة الناتجة عن معالجة السوائل التي تحتوي مواد خطرة في الموقع

10.1.5 	الحمأة الناتجة عن معالجة السوائل عد تلك المذكورة في 9.1.5 في الموقع

11.1.5*	النفايات الناتجة عن تنظيف الوقود بالقواعد

12.1.5*	 الزيوت التي تحتوي على أحماض

13.1.5	حمأة المياه التي تغذي المراجل (البويلر)

14.1.5	النفايات الناتجة من أبراج التبريد

15.1.5* 	الطين المستهلك في المرشح (الفلتر)

16.1.5	النفايات المحتوية على الكبريت نتيجة لعمليات إزالة الكبريت من النفط

17.1.5	القار

99.1.5	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

6.5	النفايات الناتجة عن المعالجة الحرارية للفحم

1.6.5* 	قطران حمضي

3.6.5* 	غيره من القطران

4.6.5	النفايات الناتجة من أبراج التبريد

99.6.5	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

7.5	النفايات الناتجة عن تنقية ونقل الغاز الطبيعي

1.7.5* 	النفايات التي تحتوي على الزئبق

2.7.5	النفايات التي تحتوي على الكبريت

99.7.5	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

6.	النفايات الناتجة عن العمليات الكيميائية غير العضوية

1.6	النفايات الناتجة عن صناعة وتجهيز وتزويد واستخدام الأحماض

1.1.6* 	حمض الكبريتيك وحمض السلفورس sulphurous

2.1.6* 	حمض الهيدرو كلوريك

2000D0532– AR – 01.01.2002 – 001.002 – 12

3.1.6* 	حمض الهيدروفلوريراك

4.1.6* 	حمض الفوسفور phosphoric phosphorous

5.1.6* 	حمض النيتريك nitric acid and nitrous

6.1.6*  	الأحماض الأخرى

99.1.6	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

2.6	نفايات تصنيع وتكوين وتزويد واستخدام القواعد

1.2.6* 	هيدروكسيد الكالسيوم

3.2.6* 	هيدروكسيد الامونيوم

4.2.6*	هيدروكسيد الصوديوم والبوتاسيوم

5.2.6* 	قواعد أخرى

99.2.6	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

3.6	نفايات من التصنيع والتكوين والتزويد والاستخدام للأملاح ومحاليلها والأكاسيد المعدنية

11.3.6* 	الأملاح الصلبة ومحاليلها التي تحتوي السيانيد

13.3.6* 	الأملاح الصلبة ومحاليلها التي تحتوي على معادن ثقيلة

14.3.6	الأملاح الصلبة ومحاليلها غير المذكورة في 11.3.6	و في 13.3.6

15.3.6* 	أكاسيد المعادن التي تحتوي على معادن ثقيلة

16.3.6	أكاسيد المعادن غير المذكورة في 15.3.6

99.3.6	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

4.6	النفايات المحتوية على معادن أخرى عدا تلك المذكورة في 3.6

3.4.6* 	النفايات التي تحتوي على الزرنيخ

4.4.6*	النفايات التي تحتوي على الزئبق

5.4.6* 	النفايات التي تحتوي على المعادن الثقيلة الأخرى

99.4.6	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

5.6	الحمأة الناتجة عن معالجة النفايات السائلة في الموقع

06 05 02* الحمأة الناتجة عن معالجة النفايات السائلة التي تحتوي على مواد خطرة في الموقع

06 05 03 الحمأة الناتجة عن معالجة النفايات السائلة عدا المذكورة في 2.5.6 في الموقع

6.6	نفايات تصنيع وتكوين وتزويد واستخدام مركبات الكبريت، وتصنيع مركب الكبريت وعمليات إزالة الكبريت

2.6.6* 	نفايات تحتوي على مركبات الكبريت الخطرة

- 3.6.6	النفايات تحتوي على مركبات الكبريت غير المذكورة في 2.6.6

99.6.6 	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

2000D0532– AR – 01.01.2002 – 001.002 – 13

7.6	نفايات تصنيع وتكوين وتزويد واستخدام الهالوجين وعمليات الهالوجين  الكيميائية

1.7.6* 	النفايات المحتوية على الإسبستوس من التحليل الكهربائي

2.7.6*	الكربون المنشط من انتاج الكلورين

3.7.6* 	حمأة سلفات الباريوم التي تحتوي على الزئبق

4.7.6* 	المحاليل والأحماض، مثلاً حامض الاحتكاك

99.7.6	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

8.6 نفايات تصنيع وتكوين وتزويد واستخدام السيلكون ومشتقات السيلكون

2.8.6* 	نفايات تحتوي على مشتقات السيلكون الخطرة

99.8.6	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

9.6	نفايات تصنيع وتكوين وتزويد واستخدام مركبات الفوسفور وعمليات الفوسفور الكيميائية

2.9.6	خبث الفوسفور

3.9.6* 	نفايات التفاعلات التي أساسها كالسيوم وتحتوي على مواد خطرة أو ملوثة بمواد خطرة

4.9.6	نفايات التفاعلات التي أساسها كالسيوم غير المذكورة في 3.9.6

99.9.6	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

10.6 	نفايات تصنيع وتكوين وتزويد واستخدام مركبات النيتروجين، وعمليات النيتروجين الكيميائية وتصنيع الأسمدة

2.10.6* 	نفايات تحتوي مواد خطرة

99.10.6	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

11.6	النفايات الناتجة عن تصنيع الأصباغ غير العضوية والملونات

1.11.6	نفايات التفاعلات التي أساسها كالسيوم من إنتاج ثنائي أكسيد التيتانيوم

99.11.6	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

13.6	النفايات الناتجة عن تصنيع/معالجة الكيماويات غير العضوية مما لم يتم تحديده مسبقاً

1.13.6* 	المنتجات غير العضوية لحماية النباتات، والعناصر الحافظة الأخشاب وغيرهم من المبيدات البيولوجية

2.13.6* 	الكربون النشط المستهلك (باستثناء 2.7.6)

3.13.6	الكربون الأسود

4.13.6* 	النفايات الناتجة من معالجة الأسبستوس

5.13.6* 	السخام

99.13.6	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

2000D0532– AR – 01.01.2002 – 001.002 – 14

7. 	النفايات الناتجة عن العمليات الكيميائية العضوية

1.7 	نفايات تصنيع وتكوين وتزويد واستخدام الكيماويات العضوية الأساسية

1.1.7* 	سوائل الغسيل المائية والسوائل الأساسية

3.1.7* 	المذيبات العضوية المهلجنة، وسوائل الغسيل والسوائل الأساسية

4.1.7* 	المذيبات العضوية وسوائل الغسيل والسوائل الأساسية الأخرى

7.1.7* 	القيعان الساكنة المهلجنة وبقايا التفاعل

8.1.7* 	القيعان الساكنة وبقايا التفاعل الأخرى

9.1.7* 	كعكة الفلتر(المرشح) المهلجنة والمواد الماصة المستهلكة

10.1.7* 	كعكة الفلتر(المرشح) والمواد الماصة المستهلكة الأخرى

11.1.7*	الحمأة الناتجة عن معالجة النفايات السائلة التي تحتوي مواد خطرة في الموقع

12.1.7	الحمأة الناتجة عن معالجة النفايات السائلة غير المذكورة في 11.1.7 في الموقع

99.1.7	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

2.7	نفايات التصنيع والتكوين والتزويد واستخدام البلاستيك ، المطاط الصناعي والألياف من صنع الإنسان

1.2.7* 	سوائل الغسيل المائية والسوائل الأساسية

3.2.7* 	المذيبات العضوية المهلجنة، وسوائل الغسيل والسوائل الأساسية

4.2.7* 	المذيبات العضوية وسوائل الغسيل والسوائل الأساسية الأخرى

7.2.7* 	القيعان الساكنة المهلجنة وبقايا التفاعل

8.2.7* 	القيعان الساكنة وبقايا التفاعل الأخرى

9.2.7* 	كعكة الفلتر(المرشح) المهلجنة والمواد الماصة المستهلكة

10.2.7* 	كعكة الفلتر(المرشح) والمواد الماصة المستهلكة الأخرى

11.2.7* 	الحمأة الناتجة عن معالجة النفايات السائلة التي تحتوي مواد خطرة في الموقع

12.2.7	الحمأة الناتجة عن معالجة النفايات السائلة غير المذكورة في 11.2.7 في الموقع

13.2.7	نفايات البلاستيك

14.2.7* 	نفايات الإضافات التي تحتوي على المواد الخطرة

15.2.7	نفايات الإضافات غير المذكورة في 14.2.7

"م2"

16.2.7* 	نفايات تحتوي على السيلكون الخطر

17.2.7	نفايات تحتوي على السيلكون غير المذكورة في 16.2.7

"م1"

99.2.7	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

2000D0532– AR – 01.01.2002 – 001.002 – 15

3.7	نفايات التصنيع والتكوين والتزويد واستخدام الصباغة والأصباغ العضوية (باستثناء 06 11)

1.3.7* 	سوائل الغسيل المائية والسوائل الأساسية

3.3.7* 	المذيبات العضوية المهلجنة، وسوائل الغسيل والسوائل الأساسية

4.3.7* 	المذيبات العضوية وسوائل الغسيل والسوائل الأساسية الأخرى

7.3.7* 	القيعان الساكنة المهلجنة وبقايا التفاعل

8.3.7* 	القيعان الساكنة وبقايا التفاعل الأخرى

9.3.7* 	كعكة الفلتر(المرشح) المهلجنة والمواد الماصة المستهلكة

10.3.7* 	كعكة الفلتر(المرشح) والمواد الماصة المستهلكة الأخرى

11.3.7*  	الحمأة الناتجة عن معالجة النفايات السائلة التي تحتوي مواد خطرة في الموقع

12.3.7	الحمأة الناتجة عن معالجة النفايات السائلة غير المذكورة في 11.3.7 في الموقع

99.3.7	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

4.7 	نفايات تصنيع وتكوين وتزويد واستخدام المنتجات العضوية لحماية النباتات (عدا 8.1.2 و 9.1.2)، والعناصر الحافظة للأخشاب (عدا 3.2) وغيرها من المبيدات البيولوجية

1.4.7* 	سوائل الغسيل المائية والسوائل الأساسية

3.4.7* 	المذيبات العضوية المهلجنة، وسوائل الغسيل والسوائل الأساسية

4.4.7* 	المذيبات العضوية وسوائل الغسيل والسوائل الأساسية الأخرى

7.4.7* 	القيعان الساكنة المهلجنة وبقايا التفاعل

8.4.7* 	القيعان الساكنة وبقايا التفاعل الأخرى

9.4.7* 	كعكة الفلتر(المرشح) المهلجنة والمواد الماصة المستهلكة

10.4.7* 	كعكة الفلتر(المرشح) والمواد الماصة المستهلكة الأخرى

11.4.7* 	الحمأة الناتجة عن معالجة النفايات السائلة التي تحتوي مواد خطرة في الموقع

12.4.7	الحمأة الناتجة عن معالجة النفايات السائلة غير المذكورة في 11.4.7 في الموقع

13.4.7*	النفايات الصلبة التي تحتوي على مواد خطرة

99.4.7	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

5.7	النفايات الناتجة عن التصنيع والتكوين والتزويد واستخدام المواد الصيدلانية

1.5.7* 	سوائل الغسيل المائية والسوائل الأساسية

3.5.7* 	المذيبات العضوية المهلجنة، وسوائل الغسيل والسوائل الأساسية

4.5.7* 	المذيبات العضوية وسوائل الغسيل والسوائل الأساسية الأخرى

7.5.7* 	القيعان الساكنة المهلجنة وبقايا التفاعل

8.5.7* 	القيعان الساكنة وبقايا التفاعل الأخرى

9.5.7* 	كعكة الفلتر(المرشح) ال المهلجنة والمواد الماصة المستهلكة

10.5.7* 	كعكة الفلتر(المرشح) والمواد الماصة المستهلكة الأخرى

11.5.7* 	الحمأة الناتجة عن معالجة النفايات السائلة التي تحتوي مواد خطرة في الموقع

12.5.7	الحمأة الناتجة عن معالجة النفايات السائلة غير المذكورة في 11.5.7 في الموقع

13.5.7* النفايات الصلبة التي تحتوي على مواد خطرة

2000D0532– AR – 01.01.2002 – 001.002 – 16

14.5.7	النفايات الصلبة الأخرى عدا المذكورة في 13.5.7

99.5.7	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

6.7	نفايات تصنيع وتكوين وتزويد واستخدام الدهون والشحوم والصابون والمنظفات والمطهرات ومواد التجميل

1.6.7* 	سوائل الغسيل المائية والسوائل الأساسية

3.6.7* 	المذيبات العضوية المهلجنة، وسوائل الغسيل والسوائل الأساسية

4.6.7* 	المذيبات العضوية وسوائل الغسيل والسوائل الأساسية الأخرى

7.6.7* 	القيعان الساكنة المهلجنة وبقايا التفاعل

8.6.7* 	القيعان الساكنة وبقايا التفاعل الأخرى

9.6.7* 	كعكة الفلتر(المرشح) المهلجنة والمواد الماصة المستهلكة

10.6.7* 	كعكة الفلتر(المرشح) والمواد الماصة المستهلكة الأخرى

11.6.7* 	الحمأة الناتجة عن معالجة النفايات السائلة التي تحتوي مواد خطرة في الموقع

12.6.7	الحمأة الناتجة عن معالجة النفايات السائلة غير المذكورة في 11.6.7 في الموقع

99.6.7	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

7.7 	النفايات الناتجة عن تصنيع وتكوين وتزويد واستخدام الكيماويات الدقيقة والمنتجات الكيميائية مما لم يحدد عدا ذلك

1.7.7* 	سوائل الغسيل المائية والسوائل الأساسية

3.7.7* 	المذيبات العضوية المهلجنة، وسوائل الغسيل والسوائل الأساسية

4.7.7* 	المذيبات العضوية وسوائل الغسيل والسوائل الأساسية الأخرى

7.7.7* 	القيعان الساكنة المهلجنة وبقايا التفاعل

8.7.7* 	القيعان الساكنة وبقايا التفاعل الأخرى

9.7.7* 	كعكة الفلتر(المرشح) المهلجنة والمواد الماصة المستهلكة

10.7.7* 	كعكة الفلتر(المرشح) والمواد الماصة المستهلكة الأخرى

11.7.7	الحمأة الناتجة عن معالجة النفايات السائلة التي تحتوي مواد خطرة في الموقع

12.7.7	الحمأة الناتجة عن معالجة النفايات السائلة غير المذكورة في 11.7.7 في الموقع

99.7.7	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

8. 	نفايات تصنيع، وتكوين وتزويد واستخدام مواد التغطية (الطلاء والورنيش والصقل الزجاجي) ومواد اللصق، ومواد إحكام الإغلاق وأحبار الطباعة

1.8	النفايات الناتجة عن تصنيع وتكوين وتزويد واستخدام الطلاء والورنيش

11.1.8* 	نفايات الورنيش والطلاء التي تحتوي على المذيبات العضوية أو غيرها من المواد الخطرة

12.1.8	نفايات الطلاء والصبغ غير المذكورة في 11.1.8

13.1.8* 	رواسب ومخلفات الطلاء أو الورنيش التي تحتوي على المذيبات العضوية أو غيرها من المواد الخطرة

14.1.8 	رواسب ومخلفات الطلاء أو الورنيش غير المذكورة في 13.1.8

15.1.8* 	الحمأة المائية التي تحتوي الطلاء أو الورنيش المحتوي على المذيبات العضوية أو غيرها من المواد الخطرة

16.1.8	الحمأة المائية التي تحتوي الطلاء أو الورنيش غير المذكورة في 15.1.8

17.1.8*  النفايات الناتجة عن إزالة الطلاء أو الورنيش المحتوي على المذيبات العضوية أو غيرها من المواد الخطرة

2000D0532– AR – 01.01.2002 – 001.002 – 17

18.1.8	النفايات الناتجة عن إزالة الطلاء أو الورنيش غير المذكورة في 17.1.8

19.1.8* 	المعلقات المائية التي تحتوي الطلاء أو الورنيش المحتوي على المذيبات العضوية أو غيرها من المواد الخطرة

20.1.8	المعلقات المائية التي تحتوي الطلاء أو الورنيش غير المذكورة في 19.1.8

21.1.8*  نفايات مزيل الطلاء أو الورنيش

99.1.8	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

2.8	ذالنفايات الناتجة عن تصنيع وتكوين وتزويد واستخدام طلاء أخر (يتضمن مواد الخزف/السيراميك)

1.2.8	نفايات مساحيق الطلاء

2.2.8	رواسب مائية تحتوي على مواد السيراميك

3.2.8	معلقات مائية تحتوي على مواد السيراميك

99.2.8	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

3.8	النفايات الناتجة عن تصنيع وتكوين وتزويد واستخدام أحبار الطباعة

7.3.8	رواسب مائية تحتوي على الحبر

8.3.8	نفايات رواسب مائية سائلة تحتوي على الحبر

12.3.8*  نفايات الحبر التي تحتوي على مواد خطرة

13.3.8	نفايات الحبر غير المذكورة في 12.3.8

14.3.8* 	رواسب الحبر التي تحتوي على مواد خطرة

15.3.8	رواسب الحبر غير المذكورة في 14.3.8

16.3.8* 	النفايات الناتجة من محاليل النقش

17.3.8* 	نفايات حبر الطباعة التي تحتوي على مواد خطرة

18.3.8	النفايات حبر الطباعة غير المذكورة في 17.3.8

19.3.8* 	زيت النشر

99.3.8	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

4.8	النفايات الناتجة عن تصنيع وتكوين وتزويد واستخدام المواد اللاصقة ومانعات التسرب ( تتضمن منتجات الحماية من الماء)

9.4.8*  نفايات  المواد اللاصقة ومانعات التسرب التي تحتوي على المذيبات العضوية أو غيرها من المواد الخطرة

10.4.8	نفايات المواد اللاصقة ومانعات التسرب غير المذكورة في 08 04 09

11.4.8* 	رواسب  المواد اللاصقة ومانعات التسرب التي تحتوي على المذيبات العضوية أو غيرها من المواد الخطرة

12.4.8	رواسب المواد اللاصقة ومانعات التسرب غير المذكورة في 08 04 11

13.4.8* 	رواسب مائية تحتوي على المواد اللاصقة أو موانع التسرب تحتوي على المذيبات العضوية أو غيرها من المواد الخطرة

14.4.8	رواسب مائية تحتوي على المواد اللاصقة أو موانع التسرب، عدا تلك المذكورة في 08 04 13

15.4.8* 	رواسب مائية سائلة تحتوي على المواد اللاصقة أو موانع التسرب تحتوي على المذيبات العضوية أو غيرها من المواد الخطرة

16.4.8	رواسب مائية سائلة تحتوي على المواد اللاصقة أو موانع التسرب، عدا تلك المذكورة في 08 04 15

17.4.8* 	زيت  rosin

99.4.8	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

2000D0532– AR – 01.01.2002 – 001.002 – 18

5.8	نفايات غير محددة في 8.

1.5.8* 	نفايات الزمر isocyanates

9.	النفايات الناتجة عن صناعة التصوير ( الفوتوغرافيا)

1.9	النفايات الناتجة عن صناعة التصوير

1.1.9* 	محاليل التظهير والتشغيل ذات الأساس المائي

2.1.9* 	محاليل تظهير لوحة الأوفست للطباعة، ذات الأساس المائي

3.1.9	محاليل تظهير أساسها المذيبات

4.1.9*  	محاليل للتثبيت

5.1.9*	محاليل للتبييض ومحاليل مبيضة للتثبيت

6.1.9* 	النفايات التي تحتوي على الفضة من المعالجة في الموقع للنفايات الفوتوغرافية

7.1.9	الأفلام الفوتوغرافية والورق الذي يحتوي على الفضة أو مكوناتها

8.1.9	الأفلام الفوتوغرافية والورق الخالية من الفضة أو مكوناتها

10.1.9	الآلات التصوير التي تستخدم مرة واحدة بدون بطاريات

11.1.9* 	الآلات التصوير التي تستخدم مرة واحدة التي تحتوي البطاريات المذكورة في 1.6.16، 2.6.16 أو 3.6.16

12.1.9	الآلات التصوير التي تستخدم مرة واحدة وتحتوي على البطاريات غير المذكورة في 11.1.9

13.1.9* 	النفايات المائية السائلة في الموقع الناتجة عن استخلاص الفضة، عدا تلك المذكورة في 6.1.9

99.1.9	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

10.	النفايات الناتجة من العمليات الحرارية

1.10	نفايات محطات الطاقة ومصانع الاحتراق الأخرى (باستثناء 19)

1.1.10	رماد القاع والخبث وغبار المراجل (البويلر) (عدا غبار المراجل المذكور في 4.1.10)

2.1.10	رماد الفحم المتطاير

3.1.10	الرماد المتطاير من النسيج النباتيpeat  والخشب غير المعالج

4.1.10* 	رماد النفط المتطاير وغبار المراجل

5.1.10	النفايات الصلبة التي أساس تفاعلها الكالسيوم، والناتجة عن إزالة الكبريت من غاز المداخن

7.1.10	النفايات من الحمأة التي أساس تفاعلها الكالسيوم، والناتجة عن إزالة الكبريت من غاز المداخن

9.1.10* 	حامض الكبريتيك

13.1.10	الرماد المتطاير من مستحلبات الهيدروكاربون ( كالبنزين والأسيتلين) المستخدمة كوقود

14.1.10* رماد القاع، والخبث، وغبار المراجل الغبار من الاحتراق المشترك الذي يحتوي المواد الخطرة

15.1.10	 رماد القاع، والخبث، وغبار المراجل الغبار من الاحتراق المشترك غير المذكورة 14.1.10

16.1.10* الرماد المتطاير من الاحتراق المشترك الذي يحتوي المواد الخطرة

17.1.10	الرماد المتطاير من الاحتراق المشترك غير المذكورة 16.1.10

18.1.10* النفايات الناتجة عن تنظيف الغاز التي تحتوي على مواد خطرة

19.1.10	النفايات الناتجة عن تنظيف الغاز غير المذكورة في 5.1.10، و7.1.10 و 18.1.10

20.1.10* الحمأة الناتجة عن معالجة النفايات السائلة في الموقع التي تحتوي مواد خطرة

2000D0532– AR – 01.01.2002 – 001.002 – 19

21.1.10	الحمأة الناتجة عن معالجة النفايات السائلة في الموقع غير المذكورة في 20.1.10

22.1.10* الحمأة المائية الناتجة عن تنظيف المراجل والتي تحتوي مواد خطرة

23.1.10	الحمأة المائية الناتجة عن تنظيف المراجل غير المذكورة في 22.1.10

24.1.10	الرمال الناتجة من الطبقات المغمورة بالسوائل

25.1.10	النفايات الناتجة عن تخزين الوقود وإعداد محطات الطاقة التي تعمل بالفحم

26.1.10	النفايات الناتجة من معالجة مياه التبريد

99.1.10	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

2.10	النفايات الناتجة عن صناعة الحديد والصلب/الفولاذ

1.2.10	النفايات من تصنيع/معالجة الخبث

2.2.10	الخبث الذي لم يتم تصنيعه

7.2.10* 	النفايات الصلبة الناتجة من معالجة الغاز التي تحتوى على مواد خطرة

8.2.10	النفايات الصلبة الناتجة من معالجة الغاز غير المذكورة في 7.2.10

10.2.10	رقائق الطحن

11.2.10*  النفايات الناتجة عن معالجة مياه التبريد التي تحتوي على النفط

12.2.10	النفايات الناتجة عن معالجة مياه التبريد غير المذكورة في 11.2.10

13.2.10* الحمأة وكعكة الفلتر الناتجة من معالجة الغاز التي تحتوى على مواد خطرة

14.2.10	الحمأة وكعكة الفلتر الناتجة من معالجة الغاز غير المذكورة في 13.2.10

15.2.10	الحمأة وكعكة الفلتر الأخرى

99.2.10	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

3.10	نفايات الحرارة المعدنية للألمونيوم

2.3.10	فضلات القطب الموجب من البطاريات (الأنود)

4.3.10*  	فضلات الإنتاج الأولي

5.3.10	نفايات الألومينيا

8.3.10* 	فضلات الملح من الإنتاج الثانوي

9.3.10* الخبث الأسود من الإنتاج الثانوي

15.3.10* الخبث وبقايا الشوائب من التصفية القابلة للاشتعال، أو التي تطلق عند اتصالها بالماء غازات قابلة للاشتعال بكميات خطيرة

16.3.10	الخبث وبقايا الشوائب من التصفية غير المذكورة في 15.3.10

17.3.10	نفايات تحتوي على القطران من صناعة القطب الموجب للبطاريات

18.3.10	نفايات تحتوي على الكربون من صناعة القطب الموجب للبطاريات غير المذكورة في 17.3.10

19.3.10* غبار غاز المداخن الذي يحتوي مواد خطرة

20.3.10	غبار غاز المداخن غير المذكور في  19.3.10

21.3.10* الغبار والجزيئات الأخرى (بما فيه غبار المطحنة) التي تحتوي مواد خطرة

22.3.10	الغبار والجزيئات الأخرى (بما فيه غبار المطحنة عد تلك المذكورة في 21.3.10

23.3.10* النفايات الصلبة الناتجة من معالجة الغاز والتي تحتوي مواد خطرة

24.3.10	النفايات الصلبة الناتجة من معالجة الغاز غير المذكورة في 23.3.10

25.3.10* الحمأة وكعكة الفلتر الناتجة من معالجة الغاز التي تحتوى على مواد خطرة

2000D0532– AR – 01.01.2002 – 001.002 – 20

26.3.10	الحمأة وكعكة الفلتر الناتجة من معالجة الغاز غير المذكورة في 25.3.10

27.3.10* النفايات الناتجة عن معالجة مياه التبريد التي تحتوي على النفط

28.3.10	النفايات الناتجة عن معالجة مياه التبريد غير المذكورة في 27.3.10

29.3.10* النفايات الناتجة من معالجة خبث الملح والبقايا السوداء التي تحتوي على مواد خطرة

30.3.10	الناتجة من معالجة خبث الملح والبقايا السوداء غير المذكورة في 29.3.10

99.3.10	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

4.10	نفايات الحرارة المعدنية للرصاص

1.4.10*  فضلات الإنتاج الأولي والثانوي

2.4.10* 	الخبث وبقايا الشوائب من التصفية من الإنتاج الأولي والثانوي

3.4.10* 	زرنيخ الكالسيوم

4.4.10* 	غبار غاز المداخن

5.4.10* 	غبار وجزيئات أخرى

6.4.10* 	النفايات الصلبة الناتجة من معالجة الغاز

7.4.10* 	الحمأة وكعكة الفلتر الناتجة من معالجة الغاز

9.4.10* النفايات الناتجة عن معالجة مياه التبريد التي تحتوي النفط

10.4.10	النفايات الناتجة عن معالجة مياه التبريد غير المذكورة في 9.4.10

99.4.10	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

5.10	نفايات الحرارة المعدنية للزنك

1.5.10*  فضلات الإنتاج الأولي والثانوي

3.5.10* غبار غاز المداخن

4.5.10	غبار وجزيئات أخرى

5.5.10* النفايات الصلبة الناتجة من معالجة الغاز

6.5.10* الحمأة وكعكة الفلتر الناتجة من معالجة الغاز

8.5.10* النفايات الناتجة عن معالجة مياه التبريد التي تحتوي النفط

9.5.10* النفايات الناتجة عن معالجة مياه التبريد غير المذكورة في 8.5.10

10.5.10* الخبث وبقايا الشوائب من التصفية القابلة للاشتعال، أو التي تطلق عند اتصالها بالماء غازات قابلة للاشتعال بكميات خطيرة

11.5.10	الخبث وبقايا الشوائب من التصفية غير المذكورة في 10.5.10

99.5.10	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

6.10	نفايات الحرارة المعدنية للنحاس

1.6.10	فضلات الإنتاج الأولي والثانوي

2.6.10	الخبث وبقايا الشوائب من التصفية من الإنتاج الأولي والثانوي

3.6.10* 	غبار غاز المداخن

4.6.10	غبار وجزيئات أخرى

6.6.10* 	النفايات الصلبة الناتجة من معالجة الغاز

7.6.10* 	الحمأة وكعكة الفلتر الناتجة من معالجة الغاز

2000D0532– AR – 01.01.2002 – 001.002 – 21

9.6.10* النفايات الناتجة عن معالجة مياه التبريد التي تحتوي النفط

10.6.10	النفايات الناتجة عن معالجة مياه التبريد غير المذكورة في 9.6.10

99.6.10	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

7.10	نفايات الحرارة المعدنية للفضة والذهب والبلاتين

1.7.10	فضلات الإنتاج الأولي والثانوي

2.7.10	الخبث وبقايا الشوائب من التصفية من الإنتاج الأولي والثانوي

3.7.10	النفايات الصلبة الناتجة من معالجة الغاز

4.7.10	غبار وجزيئات أخرى

5.7.10	الحمأة وكعكة الفلتر الناتجة من معالجة الغاز

7.7.10* 	النفايات الناتجة عن معالجة مياه التبريد التي تحتوي النفط

8.7.10	النفايات الناتجة عن معالجة مياه التبريد غير المذكورة في 7.7.10

99.7.10	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

8.10	نفايات الحرارة المعدنية لغير الحديد

4.8.10	غبار وجزيئات أخرى

8.8.10* 	فضلات الملح من الإنتاج الأولي والثانوي

9.8.10	فضلات أخرى

10.8.10* الخبث وبقايا الشوائب من التصفية القابلة للاشتعال، أو التي تطلق عند اتصالها بالماء غازات قابلة للاشتعال بكميات خطيرة

11.8.10	الخبث وبقايا الشوائب من التصفية عدا المذكورة في 10.8.10

12.8.10*	 نفايات تحتوي على القطران من صناعة القطب الموجب للبطاريات

18.3.10	نفايات تحتوي على الكربون من صناعة القطب الموجب للبطاريات غير المذكورة في 12.8.10

14.8.10	خردة القطب الموجب للبطاريات

15.8.10* غبار غاز المداخن الذي يحتوي مواد خطرة

16.8.10	غبار غاز المداخن غير المذكور في  15.8.10

17.8.10* الحمأة وكعكة الفلتر الناتجة من معالجة غاز المداخن الذي يحتوى على مواد خطرة

18.8.10	الحمأة وكعكة الفلتر الناتجة من معالجة غاز المداخن غير المذكورة في 17.8.10

19.8.10* النفايات الناتجة عن معالجة مياه التبريد التي تحتوي على النفط

20.8.10	النفايات الناتجة عن معالجة مياه التبريد غير المذكورة في 19.8.10

99.8.10	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

9.10	النفايات الناتجة عن صب القطع الحديدية

3.9.10	خبث الفرن

5.9.10*  لب وقوالب الصب التي لم تستخدم في الصب والتي تحتوي مواد خطرة

6.9.10	لب وقوالب الصب التي لم تستخدم في الصب غير المذكورة في 5.9.10

7.9.10* 	لب وقوالب الصب التي استخدمت في الصب والتي تحتوي مواد خطرة

8.9.10	لب وقوالب الصب التي استخدمت في الصب غير المذكورة 7.9.10

9.9.10* غبار غاز المداخن الذي يحتوي مواد خطرة

2000D0532– AR – 01.01.2002 – 001.002 – 22

10.9.10	غبار غاز المداخن غير المذكور في 9.9.10

11.9.10* الجزيئات الأخرى التي تحتوي مواد خطرة

12.9.10	الجزيئات الأخرى غير المذكورة في 11.9.10

13.9.10*  ما يستخدم في حزم النفايات ويحتوي مواد خطرة

14.9.10	ما يستخدم في حزم النفايات غير تلك المذكورة في 13.9.10

15.9.10*  نفايات المادة التي توضح الشقوق والتي تحتوي مواد خطرة

16.9.10	نفايات المادة التي توضح الشقوق غير تلك المذكورة في 15.9.10

99.9.10	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

10.10	النفايات الناتجة عن صب القطع غير الحديدية

3.10.10	خبث الفرن

5.10.10*  لب وقوالب الصب التي لم تستخدم في الصب والتي تحتوي مواد خطرة

6.10.10	لب وقوالب الصب التي لم تستخدم في الصب غير المذكورة في 5.10.10

7.10.10* لب وقوالب الصب التي استخدمت في الصب والتي تحتوي مواد خطرة

8.10.10	لب وقوالب الصب التي استخدمت في الصب غير المذكورة 7.10.10

9.10.10* غبار غاز المداخن الذي يحتوي مواد خطرة

10.10.10	غبار غاز المداخن غير المذكور في 9.10.10

11.10.10	* الجزيئات الأخرى التي تحتوي مواد خطرة

12.10.10	الجزيئات الأخرى غير المذكورة في 11.10.10

13.10.10*  ما يستخدم في حزم النفايات ويحتوي مواد خطرة

14.10.10	ما يستخدم في حزم النفايات غير تلك المذكورة في 13.10.10

15.10.10*  نفايات المادة التي توضح الشقوق والتي تحتوي مواد خطرة

16.10.10	 نفايات المادة التي توضح الشقوق غير تلك المذكورة في 15.10.10

99.10.10	 النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

11.10	نفايات صناعة الزجاج والمنتجات الزجاجية

3.11.10	نفايات المواد الليفية التي أساسها الزجاج

5.11.10	الغبار والجزيئات

9.11.10* نفايات خليط التحضير قبل المعالجة الحرارية، التي تحتوي مواد خطرة

10.11.10	 نفايات خليط التحضير قبل المعالجة الحرارية، غير تلك المذكورة في 9.11.10

11.11.10*  نفايات الزجاج من الجزيئات الصغيرة ومسحوق الزجاج الذي يحتوي المعادن الثقيلة (مثل أنابيب أشعة القطب السالب/الكاثود)

12.11.10	نفايات الزجاج غير المذكورة في 12.11.10

13.11.10* رواسب الأوحال الناتجة عن تلميع الزجاج وطحنه التي تحتوي مواد خطرة

14.11.10	رواسب الأوحال الناتجة عن تلميع الزجاج وطحنه عدا تلك المذكورة في 13.11.10

15.11.10* النفايات الصلبة الناتجة من معالجة غاز المداخن  والتي تحتوي مواد خطرة

16.11.10	النفايات الصلبة الناتجة من معالجة الغاز غير المذكورة في 15.11.10

14.11.10* الحمأة وكعكة الفلتر الناتجة من معالجة الغاز التي تحتوى على مواد خطرة

18.11.10	الحمأة وكعكة الفلتر الناتجة من معالجة الغاز غير المذكورة في 17.11.10

2000D0532– AR – 01.01.2002 – 001.002 – 23

19.11.10* النفايات الصلبة الناتجة عن معالجة النفايات السائلة في الموقع التي تحتوي مواد خطرة

20.11.10  النفايات الصلبة الناتجة عن معالجة النفايات السائلة في الموقع غير المذكورة في 19.11.10

99.11.10	 النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

12.10	نفايات صناعة الخزف/السيراميك والطوب والسلع والبلاط ومواد البناء

1.12.10	نفايات خليط التحضير قبل المعالجة الحرارية

3.12.10	الغبار والجزيئات

5.12.10	الحمأة وكعكة الفلتر الناتجة من معالجة الغاز والتي تحتوى على مواد خطرة

6.12.10	القوالب التي تم التخلص منها

8.12.10	النفايات من السيراميك والطوب والبلاط ومواد البناء (بعد المعالجة الحرارية)

9.12.10* النفايات الصلبة الناتجة من معالجة الغاز والتي تحتوى على مواد خطرة

10.12.10	النفايات الصلبة الناتجة من معالجة الغاز غير المذكورة في 9.12.10

11.12.10* نفايات صقل الزجاج (التزجيج) التي تحتوى على معادن ثقيلة

12.12.10	نفايات صقل الزجاج (التزجيج) غير المذكورة في 11.12.10

13.12.10	الحمأة الناتجة عن معالجة النفايات السائلة في الموقع

99.12.10	 النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

13.10	نفايات صناعة الاسمنت، والجير/الكلس، والاسمنت الأبيض والمواد والمنتجات المصنوعة منهم

1.13.10	نفايات خليط التحضير قبل المعالجة الحرارية

4.13.10	نفايات تكليس وترطيب الجير بالماء

6.13.10	الغبار والجزيئات ( عدا 12.13.10، و 13.13.10)

7.13.10* النفايات الصلبة الناتجة من معالجة الغاز

9.13.10* نفايات صناعة الاسمنت الإسبستي الذي يحتوي على الإسبستوس

10.13.10	نفايات صناعة الاسمنت الإسبستي غير المذكورة في 9.13.10

11.13.10	نفايات مركبات المواد المكونة للاسمنت غير المذكورة في 9.13.10، و 10.13.10

12.13.10* النفايات الصلبة الناتجة من معالجة الغاز والتي تحتوى على مواد خطرة

13.13.10	النفايات الصلبة الناتجة من معالجة الغاز غير المذكورة في 12.13.10

14.13.10	نفايات الاسمنت المسلح ورواسبه

99.13.10 النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

14.10	نفايات المحارق

1.14.10* النفايات الناتجة عن تنظيف الغاز الذي يحتوى على الزئبق

2000D0532– AR – 01.01.2002 – 001.002 – 24

11 النفايات الناتجة عن المعالجة الكيميائية السطحية وطلاء المعادن والمواد الأخرى: الطلاء المعدني المائي غير الحديدي

11 01 النفايات الناتجة عن المعالجة الكيميائية السطحية وطلاء المعادن والمواد الأخرى (على سبيل المثال ، عمليات الطلاء الكهربائي، وعمليات طلاء الزنك،  الحمامات الحمضية، النقش والتزيين، إزالة الزيوت والشحوم بطريقة قلوية، وصناعة القطب الموجب للبطاريات)

11 01 05* أحماض حمامات التنظيف الكيميائي

11 01 06* أحماض لم تحدد قبل ذلك

11 01 07* قواعد حمامات التنظيف الكيميائي

11 01 08* الحمأة الناتجة عن الفوسفات

11 01 09 * الحمأة وكعكة الفلتر التي تحتوي مواد خطرة

11 01 10 الحمأة وكعكة الفلتر عد تلك المذكورة في 11 01 09

11 01 11* سوائل الشطف المائية التي تحتوي مواد خطرة

11 01 12 سوائل الشطف المائية غير المذكورة في 11 01 11

11 01 13* النفايات الناتجة عن إزالة الشحوم والتي تحتوي مواد خطرة

11 01 14 النفايات الناتجة عن إزالة الشحوم غير المذكورة في 11 01 13

11 01 15 * المزيلات ورواسب الأوحال الناتجة من أنظمة الأغشية أو التبادل الأيوني والتي تحتوي مواد خطرة

11 01 16* الراتنج المشبع أو المستهلك في التبادل الأيوني

11 01 98*  نفايات أخرى تحتوي على مواد خطرة

11 01 99 نفايات غير محددة عدا ذلك

11 02  النفايات الناتجة عن عمليات الطلاء المعدني المائي غير الحديدي

11 02 02* رواسب الأوحال الناتجة عن عمليات الطلاء المعدني المائي للزنك ( تتضمن الجاروسايت والجيوثايت)

11 02 03 نفايات إنتاج القطب الموجب للبطاريات للعمليات الالكترولية المائية

11 02 05 * نفايات عمليات الطلاء المعدني المائي للنحاس والتي تحتوي مواد خطرة

11 02 06  نفايات عمليات الطلاء المعدني المائي للنحاس غير المذكورة في 11 02 05

11 02 07 * غيرها من النفايات التي تحتوي على مواد خطرة

11 02 99 نفايات غير محددة عدا ذلك

11 03 الحمأة والفضلات الصلبة الناتجة عن عمليات الخلط

11 03 01 * النفايات التي تحتوي على السيانيد

11 03 02* النفايات الأخرى

11 05 النفايات  الناتجة عن عمليات الطلي بالزنك

11 05 01 الزنك الصلب

11 05 02 رماد الزنك

11 05 03* النفايات الصلبة الناتجة من معالجة الغاز

11 05 04*  المواد المساعدة على الصهر المستهلكة

11 05 99 نفايات غير محددة عدا ذلك

2000D0532– AR – 01.01.2002 – 001.002 – 25

12 النفايات الناجمة عن التشكيل والمعالجة السطحية "المادية والميكانيكية" للمعادن واللدائن

12 01  النفايات الناجمة عن التشكيل والمعالجة السطحية "المادية والميكانيكية" للمعادن واللدائن

12 01 01  ما يتبقى من خراطة وبرد المعادن الحديدية

12 01 02   غبار وجزيئات المعادن الحديدية

12 01 03  ما يتبقى من خراطة وبرد المعادن غير الحديدية

12 01 04  غبار وجزيئات المعادن غير الحديدية

12 01 05   بقايا خراطة والنشارة البلاستيكية

12 01 06 *  زيوت الآلات ذات الأساس المعدني والتي تحتوي على الهالوجين (باستثناء المستحلبات والمحاليل)

12 01 07 * زيوت الآلات ذات الأساس المعدني الخالية من الهالوجين (باستثناء المستحلبات والمحاليل)

12 01 08 * مستحلبات ومحاليل الآلات التي تحتوي على الهالوجين

12 01 09 * مستحلبات ومحاليل الآلات الخالية من الهالوجين

12 01 10 * زيوت الآلات المركبة صناعيا

12 01 12 * الشموع والدهون المستهلكة

12 01 13  النفايات الناتجة عن اللحام

12 01 14*  أوحال ورواسب الآلات التي تحتوي مواد خطرة

12 01 15 أوحال ورواسب الآلات عدا تلك المذكورة في 12 01 14

12 01 16 مواد نسف النفايات التي تحتوي على مواد خطرة

12 01 17 مواد نسف النفايات انتقد عدا تلك المذكورة في 12 01 16

12 01 18 * الحمأة المعدنية (من الطحن، الشحذ والصقل) التي تحتوي على الزيت

12 01 19 * زيت الآلات السهل تحلله بيئيا

12 01 20 * مواد وأجسام الطحن المستهلكة التي تحتوي على مواد خطرة

12 01 21  مواد وأجسام الطحن المستهلكة عدا تلك المذكورة في 12 01 20

12 01 99   نفايات غير محددة

12 03 النفايات الناتجة عن عمليات إزالة الشحوم بالبخار والماء (باستثناء 11)

12 03 01* سوائل غسل مائي

12 03 02* نفايات بخار الشحوم

13 نفايات الزيوت والنفايات الناتجة عن الوقود السائل (باستثناء زيوت الطعام ، وتلك المذكورة في الفصول 05 و 12 و 19)

13 01 النفايات الزيوت الهيدروليكية

13 01 01*  الزيوت الهيدروليكية التي تحتوي على PCBs (1)

13 01 04* المستحلبات المعالجة بالكلور

13 01 05* المستحلبات 13غير المعالجة بالكلور

13 01 09 * الزيوت الهيدروليكية ذات الأساس المعدني والتي تحتوي على الكلور

13 01 10 * الزيوت الهيدروليكية ذات الأساس المعدني والتي لا تحتوي على الكلور

13 01 11*  الزيوت الهيدروليكية المصنعة

2000D0532– AR – 01.01.2002 – 001.002 – 26

13 01 12* الزيوت الهيدروليكية التي يسهل تحللها بيئيا

13 01 13*  غيرها من الزيوت الهيدروليكية

13 02  نفايات زيوت المحرك والتروس وزيوت التشحيم

13 02 04 * زيوت المحرك والتروس وزيوت التشحيم المحتوية على الكلور و ذات الأساس المعدني

13 02 05 * زيوت المحرك والتروس وزيوت التشحيم غير المحتوية على الكلور و ذات الأساس المعدني

13 02 06 * الزيوت الاصطناعية للمحركات والتروس وزيوت التشحيم

13 02 07 * زيوت المحرك والتروس وزيوت التشحيم التي تتحلل بيئيا

13 02 08 * زيوت المحرك والتروس وزيوت التشحيم الأخرى

13 03   مخلفات الزيوت العازلة والناقلة للحرارة

13 03 01 * الزيوت العازلة والناقلة للحرارة التي تحتوي على PCB

13 03 06 * الزيوت العازلة والناقلة للحرارة ذات القاعدة المعدنية والمحتوية على الكلور غير المذكورة في 13 03 01

13 03 07 * الزيوت العازلة والناقلة للحرارة ذات القاعدة المعدنية غير المحتوية على الكلور

13 03 08 * الزيوت الاصطناعية العازلة والناقلة للحرارة

13 03 09 * الزيوت العازلة والناقلة للحرارة السريعة التحلل بيئيا

13 03 10 * الزيوت العازلة والناقلة للحرارة الأخرى

13 04  قلب bilge الزيوت

13 04 01*  قلب bilge من الملاحة الداخلية

13 04 02 * قلب bilge الزيوت من مجاري الميناء

13 04 03* قلب bilge الزيوت من مصادر ملاحية أخرى

13 05  محتويات فرازة الزيت /المياه

13 05 01* المواد الصلبة من حجر الحصباء الدوائر وفرازة الزيت /المياه

13 05 02*  مخلفات ورواسب فرازة الزيت /المياه

13 05 03*  المخلفات و الحمأة الناتجة عن الاعتراض interceptor

13 05 06*  الزيت الناتج عن فرازة الزيت/المياه

13 05 07 * المياه الزيتية الناتجة عن فرازة الزيت/المياه

13 05 08 * خليط النفايات من من حجر الحصباء الدوائر وفرازة الزيت /المياه

13 07 نفايات الوقود السائل

13 07 01 * بترول الوقود والديزل

13 07 02* البترول

13 07 03* أنواع الوقود الأخرى (تتضمن الخلطات)

13 08 نفايات الزيت غير المحددة عدا ذلك

13 08 01* مخلفات وراسب إزالة الملوحة أو المستحلبات

13 08 02 13 غيرها من المستحلبات

2000D0532– AR – 01.01.2002 – 001.002 – 27

13 08 99* نفايات غير محددة

14 نفايات المذيبات العضوية،  والتبريد والسوائل الدافعة  propellants (باستثناء 07 و 08)

14 06  نفايات المذيبات العضوية،  والتبريد والرغوة/الايروسول (البخاخ) للسوائل الدافعة

14 06 01 * الكلورو فلوروكاربون ، HCFC, HFC

14 06 02 * المذيبات الممزوجة بالهالوجين الأخرى وخليط المذيبات

14 06 03* المذيبات الأخرى وخليط المذيبات

14 06 04* الحمأة أو النفايات الصلبة التي تحتوي المذيبات الممزوجة بالهالوجين

14 06 05 * الحمأة أو النفايات الصلبة التي تحتوي المذيبات الأخرى

15 النفايات الناتجة عن التغليف، المواد الماصة، أقمشة المسح، مواد المرشح (الفلتر) والملابس الواقية مما لم يحدد غير ذلك

15 01 التغليف (يتضمن جمع نفايات التغليف البلدية على حدة)

15 01 01 التغليف من الورق والكرتون

15 01 02  التغليف البلاستيكي

15 01 03  التغليف الخشبي

15 01 04  التغليف المعدني

15 01 05  التغليف المركب

15 01 06  التغليف المختلط

15 01 07 التغليف الزجاجي

15 01 09 التغليف بالمنسوجات

15 01 10* التغليف الذي يحتوي على بقايا المواد الخطرة أو الملوثة

15 01 11* التغليف المعدني الذي يحتوي على قالب صلب خطير تنفذ إليه السوائل (مثل الأسبستوس)، ويتضمن ذلك الحاويات المضغوطة الفارغة.

15 02  النفايات الناتجة عن المواد الماصة، أقمشة المسح، مواد المرشح (الفلتر) والملابس الواقية

15 02 02 * المواد الماصة ومواد المرشح (الفلتر التي تتضمن فلاتر الزيت التي لم تذكر عدا ذلك)، وأقمشة المسح، والملابس الواقية الملوثة بمواد خطرة

15 02 03  المواد الماصة، أقمشة المسح، مواد المرشح (الفلتر) والملابس الواقية غير المذكورة في 15 02 02

16  نفايات غير محددة فى القائمة عدا ذلك

16 01 المركبات الهالكة من مختلف وسائل النقل( تتضمن معدات خارج الطريق) والنفايات الناتجة عن تفكيك المركبات الهالكة ومن صيانة المركبات (باستثناء 13 14 16 06، و 16 08 )

16 01 03 الإطارات الهالكة

16 01 04 * المركبات الهالكة

◄ ملاحظة:  هذا التدوين ليس جزءا من الاقتراح المقدم لرأي اللجنة. وسوف تتم التغييرات اللازمة لهذا التدوين على أساس نتائج هذا الإجراء في المجلس على الاقتراح الوارد في الوثيقة COM  (2000) 546

16 01 06 المركبات الهالكة التي لا تحتوي على سوائل أو مكونات خطرة أخرى

2000D0532– AR – 01.01.2002 – 001.002 – 28

16 01 07* فلاتر (مرشحات) الزيت

16 01 08* مكونات تحتوي على الزئبق

16 01 09 * المكونات التي تحتوي PCBs

16 01 10 * المكونات المتفجرة (مثل أكياس الهواء)

16 01 11 * سنادات/لبادات الفرامل المحتوية على الإسبستوس

16 01 12  سنادات/لبادات الفرامل غير المذكورة عدا ذلك

16 01 13* سوائل الفرامل

16 01 14* السوائل المانعة للتجمد والتي تحتوي مواد خطرة

16 01 15 السوائل المانعة للتجمد غير المذكورة في 16 01 14

16 01 16 صهاريج الغاز السائل

16 01 17 المعادن الحديدية

16 01 18 المعادن غير الحديدية

16 01 19 البلاستيك

16 01 20 الزجاج

16 01 21* المكونات الخطرة غير تلك المذكورة في 16 01 07 إلى 16 01 11، وفي 16 01 13، وفي 16 01 14

16 01 22  مكونات لم تذكر عدا ذلك

16 01 99  نفايات غير محددة عدا ذلك

16 02 النفايات من المعدات الالكترونية والكهربائية

16 02 09 * المحولات والمكثفات التي تحتوي على PCBs

16 02 10 * المعدات التي تم التخلص منها التي تحتوي علي أو الملوثة ب PCBs غير تلك المذكورة في 16 02 09

16 02 11 * المعدات التي تم التخلص منها التي تحتوي على الكلور فلورو كاربون و  HCFC, HFC

16 02 12 * المعدات التي تم التخلص منها التي تحتوي على الإسبستوس الحر

16 02 13 * المعدات التي تم التخلص منها التي تحتوي على مكونات خطرة (2) ، غير تلك المذكورة في 16 02 09  إلى 16 02 12

16 02 14 المعدات التي تم التخلص منها التي تحتوي غير المذكورة في 16 02 09 إلى 16 02 13

16 02 15 * المكونات الخطرة التي أزيلت من المعدات التي تم التخلص منها

16 02 16 المكونات الخطرة التي أزيلت من المعدات التي تم التخلص منها غير المذكورة في 16 02 15

16 03   دفعات خارجة عن المواصفات والمنتجات غير المستخدمة

16 03 03* النفايات غير العضوية التي تحتوي على مواد خطرة

16 03 04  النفايات غير العضوية غير المذكورة في 16 03 03

16 03 05 * النفايات العضوية التي تحتوي مواد خطرة

16 03 06 النفايات العضوية غير تلك المذكورة في 16 03 05

16 04  نفايات المتفجرات

16 04 01* نفايات الذخائر

16 04 02* نفايات الألعاب النارية

16 04 03* نفايات المتفجرات الأخرى

2000D0532– AR – 01.01.2002 – 001.002 – 29

16 05  الغازات في حاويات الضغط و الكيماويات التي تم التخلص منها

16 05 04 * الغازات في حاويات الضغط  (تتضمن   halons) التي تحتوي مواد خطرة

16 05 05 الغازات في حاويات الضغط  غير تلك المذكورة في 16 05 04

16 05 06 * المواد الكيميائية الخاصة بالمختبرات، والتي تتكون من أو تحتوي على المواد الخطرة، بما في ذلك خليط المواد الكيميائية المخبرية

16 05 *07  الكيماويات غير العضوية التي تم التخلص منها، والتي تتكون من أو تحتوي على مواد خطرة

16 05 08 * الكيماويات العضوية التي تم التخلص منها، والتي تتكون من أو تحتوي على مواد خطرة

16 05 09 الكيماويات التي تم التخلص منها غير المذكورة في 16 05 06، وفي 16 05 07، أو في 16 05 08

16 06 البطاريات وحاشدات البطاريات

16 06 01*  بطاريات الرصاص

16 06 02 * بطاريات  Ni-Cd

16 06 03* البطاريات المحتوية على الزئبق

16 06 04 البطاريات القلوية (باستثناء 16 06 03)

16 06 05 البطاريات وحاشدات البطاريات الأخرى

16 06 06 * الالكترولايت التي تم جمعها منفصلة من البطاريات وحاشدات البطاريات

16 07 النفايات الناتجة من خزانات نقل النفايات، والحاويات وتنظيف البراميل (باستثناء 05 و 13)

16 07 08* نفايات تحتوي على الزيت

16 07 09 * نفايات تحتوي على مواد خطرة أخرى

16 07 99 نفايات غير محددة عدا ذلك

16 08 المواد الحافزة (catalysts) المستهلكة

16 08 01 المواد الحافزة التي تحتوي على الذهب، الرينيوم، الفضة، البلاديوم، الروديوم، ايريديوم أو البلاتين (باستثناء 16 08 07)

16 08 02* المواد المستهلكة التي تحتوي على معادن خطرة قابلة للانتقال (3) أو على مركبات المعادن الخطرة القابلة للانتقال

16 08 03 المواد الحافزة التي تحتوي على معادن خطرة قابلة للانتقال، أو على مركبات المعادن الخطرة القابلة للانتقال عد تلك المذكورة

16 08 04 المواد الحافزة السائلة المستهلكة التي تسحق المواد الحافزة  (باستثناء 16 08 07)

16 08 05 * المواد الحافزة التي تحتوي حامض الفوسفوريك

16 08 06*  السوائل المستهلكة المستخدمة كمواد حافزة

16 08 07 * المواد الحافزة المستهلكة الملوثة بالمواد الخطرة

16 09 المواد المسببة للأكسدة

16 09 01 * البرمنغانات، مثل برمنغانات البوتاسيوم

16 09 02 * الكرومات، مثل كروم البوتاسيوم، وديكرومات الصوديوم أو البوتاسيوم

16 09 03 * البيروكسيد، مثل بيروكسيد الهيدروجين

16 09 04 * مواد مسببة للأكسدة عدا المذكورة

2000D0532– AR – 01.01.2002 – 001.002 – 30

16 10 النفايات المائية السائلة المخصصة للمعالجة خارج الموقع

16 10 01 * النفايات المائية السائلة التي تحتوي على مواد خطرة

16 10 02 النفايات المائية السائلة غير المذكورة في 16 10 01

16 10 03 * المركزات المائية التي تحتوي على مواد خطرة

16 10 04 المركزات المائية غير المذكورة في 16 10 03

16 11 نفايات البطانات والمواد المقاومة للصهر

16 11 01 * البطانات التي قاعدتها من الكربون والمواد المقاومة للصهر، الناتجة عن العمليات المعدنية، التي تحتوي على مواد خطرة

16 11 02  البطانات التي قاعدتها من الكربون والمواد المقاومة للصهر، الناتجة عن العمليات المعدنية غير المذكورة في 16 11 01

16 11 03 * البطانات والمواد المقاومة للصهر الأخرى ، الناتجة عن العمليات المعدنية التي تحتوي على مواد خطرة

16 11 04  البطانات والمواد المقاومة للصهر الأخرى، الناتجة عن العمليات المعدنية غير تلك المذكورة في 16 11 03

16 11 05 * البطانات والمواد المقاومة للصهر، الناتجة عن العمليات غير المعدنية والتي تحتوي على مواد خطرة

16 11 06 البطانات والمواد المقاومة للصهر، الناتجة عن العمليات غير المعدنية عدا تلك المذكورة في 16 11 05

17. 	نفايات مواد البناء والهدم ( التي تحتوي على التربة المستخرجة من مواقع ملوثة)

17 01 الإسمنت المسلح، الطوب والبلاط والسيراميك

17 01 01  الإسمنت المسلح

17 01 02  الطوب

17 01 03 البلاط والسيراميك

17 01 06 * خليط أو كسور منفصلة من الاسمنت المسلح والطوب والبلاط والسيراميك تحتوي على مواد خطرة

17 01 07 خليط أو كسور منفصلة من الاسمنت المسلح والطوب والبلاط والسيراميك عدا المذكور في 17 01 06

17 02 الأخشاب والزجاج والبلاستيك

17 02 01 الأخشاب

17 02 02 الزجاج

17 02 03 البلاستيك

17 02 04* الزجاج ، و البلاستيك والأخشاب التي تحتوي على، أو الملوثة بالمواد الخطرة

17 03 خليط القار، وقار الفحم والمنتجات التي تحتوي القار

17 03 01 * خليط القار الذي يحتوي على قار الفحم

17 03 02  خليط القار عدا المواد المذكورة في 17 03 01

17 03 03 *  قار الفحم والمنتجات التي تحتوي القار

7 04 المعادن (بما فيها السبائك/خليط المعادن)

17 04 01 النحاس والبرونز والنحاس الأصفر

17 04 02  الألمونيوم

2000D0532– AR – 01.01.2002 – 001.002 – 31

17 04 03 الرصاص

17 04 04 الزنك

0417 05 الحديد والصلب

17 04 06 الصفيح

17 04 07 المعادن المختلطة

17 04 09 * النفايات المعدنية الملوثة بالمواد الخطرة

17 04 10 * الأسلاك/الكوابل التي تحتوي على زيت، أو قار الفحم والمواد الخطيرة الأخرى

17 04 11 الأسلاك/الكوابل غير المذكورة في17  04 10

17 05 التربة (وتتضمن التربة المستخرجة من مواقع ملوثة)، والحجارة ومخلفات التجريف

17 05 03 * التربة والحجارة التي تحتوي مواد خطرة

17 05 04 التربة والحجارة غير المذكورة  03 05 17

17 05 05* مخلفات التجريف التي تحتوي مواد خطرة

17 05 06  مخلفات التجريف غير المذكورة في 17 05 05

17 05 07 * حصى رصف المسارات الذي يحتوي  المواد الخطرة

17 05 08 حصى رصف المسارات عد المذكور في 17 05 07

17 06  مواد العزل ومواد البناء التي تحتوي على الإسبستوس

17 06 01 * مواد العزل المحتوية على الإسبستوس

17 06 03 * مواد العزل الأخرى التي تتكون من أو تحتوي على مواد خطرة

17 06 04 مواد العزل غير المذكورة في 17 06 01، و 17 06 03

17 06 05* مواد البناء المحتوية على الإسبستوس (7)

17 08 - مواد البناء التي أساسها من الجبس

17 08 01 * مواد البناء التي أساسها من الجبس الملوثة بالمواد الخطرة

17 08 02 - مواد البناء التي أساسها من الجبس غير تلك المذكورة في 17 08 01

17 09 نفايات البناء والهدم الأخرى

17 09 01 * نفايات البناء والهدم التي تحتوي على الزئبق

17 09 02 * نفايات البناء والهدم التي تحتوي PCB   (مثل PCB  الذي يحتوي مانعات التسرب، أو الذي يحتوي الأرضيات المحتوية على الراتينج، أو الذي يحتوي على وحدات الصقل ، أو الذي يحتوي على المكثفات)

17 09 03* نفايات البناء والهدم الأخرى ( تتضمن النفايات المختلطة) التي تتضمن مواد خطرة

17 09 04 نفايات البناء والهدم المختلطة غير المذكورة في 17 09 01، وفي 17 09 02، وفي 17 09 03

2000D0532– AR – 01.01.2002 – 001.002 – 32

18 النفايات الناتجة عن رعاية صحة الإنسان أو الحيوان و/أو ما يتعلق بها من أبحاث (باستثناء نفايات المطابخ والمطاعم غير الناتجة عن الرعاية الصحية المباشرة)

18 01   النفايات الناتجة من رعاية المواليد ، والتشخيص، والعلاج أو الوقاية من الأمراض المتعلقة بالإنسان

18 01 01  المواد الحادة (باستثناء 18 01 03 )

18 01 02 أعضاء وأجزاء الجسد البشري بما فيها أكياس الدم والدم المحفوظ (باستثناء 18 01 03)

18 01 03 * النفايات التي يخضع جمعها والتخلص منها لشروط خاصة بهدف منع العدوى

18 01 04 النفايات التي لا يخضع جمعها والتخلص منها لشروط خاصة بهدف منع العدوى (مثل الضمادات ، ضمادات الجبس والكتان، والملابس التي يتم التخلص منها والحفاضات)

18 01 06 * المواد الكيميائية التي تتكون من أو تحتوي على مواد خطرة

18 01 07 المواد الكيميائية غير المذكورة في 18 01 06

18 01 * 08 أدوية سم الخلايا وتأخير تكاثر الخلايا

18 01 09 أدوية أخرى غير تلك المذكورة في 18 01 08

18 01 10 * نفايات  الملغم (مزيج الزئبق الممزوج بمعادن أخرى) الناتج عن العناية بالأسنان

2.18	النفايات الناتجة من البحث، والتشخيص، والعلاج أو الوقاية من الأمراض المتعلقة بالحيوانات

1.2.18	المواد الحادة (باستثناء 2.2.18)

2.2.18* 	النفايات التي يخضع جمعها والتخلص منها لشروط خاصة بهدف منع العدوى

3.2.18	النفايات التي لا يخضع جمعها والتخلص منها لشروط خاصة بهدف منع العدوى

5.2.18* 	المواد الكيميائية التي تتكون من أو تحتوي على مواد خطرة

6.2.18	المواد الكيميائية غير المذكورة في 5.2.18

7.2.18* 	أدوية سم الخلايا وتأخير تكاثر الخلايا

8.2.18	أدوية أخرى غير تلك المذكورة في 7.2.18

19 النفايات من مرافق إدارة النفايات، ومحطات معالجة المياه العادمة خارج الموقع،  وإعداد المياه لأغراض الاستهلاك البشري وللاستخدام الصناعي

1.19	النفايات الناتجة من حرق النفايات أو تحلل النفايات بالتسخين في غياب الأوكسجين

2.1.19	المواد الحديدية التي أزيلت من قاع الرماد

5.1.19* 	كتل المرشح  (الفلتر) الناتجة من معالجة الغاز

6.1.19* 	النفايات المائية السائلة الناتجة من معالجة الغاز وغيرها من النفايات المائية السائلة

7.1.19*	النفايات الصلبة الناتجة من معالجة الغاز

10.1.19* مستهلك الكربون المنشط الناتج من معالجة غاز المداخن

11.1.19* رماد القاع ، ومخلفات معالجة المعادن التي تحتوي على المواد الخطرة

12.1.19	رماد القاع ، ومخلفات معالجة المعادن غير المذكورة في 11.1.19

13.1.19* الرماد المتطاير الذي يحتوي على المواد الخطرة

14.1.19	الرماد المتطاير غير المذكورة في 13.1.19

15.1.19* غبار الغلاية/البويلر الذي يحتوي مواد خطرة

16.1.19	غبار الغلاية/البويلر غير المذكور في 15.1.19

2000D0532– AR – 01.01.2002 – 001.002 – 33

17.1.19* النفايات الناتجة عن تحلل النفايات بالتسخين في غياب الأوكسجين والتي تحتوي على مواد خطرة

18.1.19	النفايات الناتجة عن تحلل النفايات بالتسخين في غياب الأوكسجين غير المذكورة في 17.1.19

19.1.19	الرمال من الطبقات التي تحتوي على سوائل

99.1.19	نفايات غير محددة

2.19	النفايات الناتجة عن المعالجة الفيزيائية/الكيميائية للنفايات (التي تتضمن dechromatation و decyanidation, neutralization)

3.2.19	النفايات المخلوطة مسبقاً والتي تتكون فقط من النفايات غير الخطرة

4.2.19* 	النفايات المخلوطة مسبقاً والتي تتكون على الأقل من واحدة من النفايات الخطرة

5.2.19* 	رواسب المعالجة الفيزيائية/الكيميائية للنفايات التي تحتوي على مواد خطرة

6.2.19	رواسب المعالجة الفيزيائية/الكيميائية للنفايات عدا تلك المذكورة في 5.2.19

7.2.19*	الزيوت والمواد المركزة الناتجة عن الفصل

8.2.19* النفايات السائلة القابلة للاحتراق التي تحتوي مواد خطرة

9.2.19* النفايات الصلبة القابلة للاحتراق التي تحتوي على مواد خطرة

10.2.19	النفايات القابلة للاحتراق غير المذكورة في 8.2.19 و 9.2.19

11.2.19* غيرها من النفايات التي تحتوي على مواد خطرة

99.2.19	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

3.19	النفايات المستقرة والمضغوط لتصبح صلبة

4.3.19* النفايات التي حددت بعلامة النفايات الخطرة، جزئياً مستقرة

5.3.19	النفايات المستقرة عدا تلك المذكورة في 4.3.19

6.3.19* 	النفايات التي حددت بعلامة النفايات الخطرة، المضغوطة لتصبح صلبة

7.3.19	النفايات المضغوطة لتصبح صلبة عدا تلك المذكورة في 6.3.19

4.19	النفايات الناتجة من التزجيج (تحويل النفايات إلى حالة متبلورة صلبة)

1.4.19	النفايات الناتجة من التزجيج (تحويل النفايات إلى حالة متبلورة صلبة)

2.4.19*  النفايات الناتجة عن معالجة الرماد المتطاير وغيره من غازات المداخن

3.4.19* 	النفايات الصلبة غير الناتجة من التزجيج

4.4.19	النفايات المائية السائلة الناتجة من معالجة النفايات الناتجة من التزجيج

5.19	النفايات الناتجة عن المعالجة الهوائية للنفايات الصلبة

1.5.19	جزء من النفايات البلدية غير المخلوطة وما يماثلها من نفايات

2.5.19	جزء من النفايات الحيوانية والنباتية غير المخلوطة

3.5.19	خليط لا يتبع المواصفات

99.5.19	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

6.19	النفايات الناتجة عن المعالجة اللاهوائية  للنفايات

3.6.19	السوائل الناتجة من المعالجة اللاهوائية للنفايات البلدية

2000D0532– AR – 01.01.2002 – 001.002 – 34

4.6.19	digestate الناتجة من المعالجة اللاهوائية للنفايات البلدية

5.6.19	السوائل الناتجة من المعالجة اللاهوائية للنفايات الحيوانية والنباتية

6.6.19	digestate الناتجة من المعالجة اللاهوائية للنفايات الحيوانية والنباتية

99.6.19	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

7.19	مواقع دفن المادة المرتشحة

2.7.19*  مواقع دافن المادة المرتشحة التي تحتوي على مواد خطرة

3.7.19	مواقع دافن المادة المرتشحة عدا تلك المذكورة في 2.7.19

8.19	النفايات الناتجة من محطات معالجة المياه مما لم يحدد مسبقا

1.8.19	النفايات الناتجة عن الغربلة

2.8.19	النفايات الناتجة عن إزالة الرمال

5.8.19	الحمأة الناتجة عن معالجة المياه العادمة في الحضر

6.8.19*  الراتنج المشبع أو المستهلك في التبادل الأيوني

7.8.19*  الحمأة والمحاليل الناتجة عن تجديد تبادل الايونات

8.8.19*  نفايات نظام الأغشية التي تحتوي على معادن ثقيلة

9.8.19	خليط الدهن والزيت الناتج عن فصل الزيت والماء الذي يحتوي على زيت ودهون الطعام فقط

10.8.19*  خليط الدهن والزيت الناتج عن فصل الزيت والماء عدا تلك المذكورة في 9.8.19

11.8.19* الحمأة التي تحتوي مواد خطرة ناتجة عن المعالجة البيولوجية للمياه العادمة الصناعية

12.8.19	الحمأة الناتجة عن المعالجة البيولوجية للمياه العادمة الصناعية عدا  تلك المذكورة في 11.8.19

13.8.19*  الحمأة التي تحتوي مواد خطرة ناتجة عن المعالجة الأخرى للمياه العادمة الصناعية

14.8.19	الحمأة الناتجة عن المعالجة الأخرى للمياه العادمة الصناعية عدا تلك المذكورة في 13.8.19

99.8.19	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

9.19	النفايات الناتجة من إعداد المياه لأغراض الاستهلاك البشري أو المياه للاستخدام الصناعي

1.9.19	النفايات الصلبة الناتجة عن الترشيح المبدئي والغربلة

2.9.19	الرواسب والأوحال الناتجة عن تنقية الماء

3.9.19	الرواسب والأوحال الناتجة عن إزالة الكاربون

4.9.19	الكربون النشط المستهلك

5.9.19	الراتنج المشبع او المستهلك بالتبادل الأيوني

6.9.19	المحاليل و الحمأة الناتجة عن تبادل الايونات

99.9.19	النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

2000D0532– AR – 01.01.2002 – 001.002 – 35

10.19	النفايات الناجمة عن تفتيت النفايات المحتوية على معادن

1.10.19	نفايات الحديد والفولاذ

2.10.19	النفايات التي  لا تحتوي الحديد

3.10.19* كسور زغب الضوء والغبار التي تحتوي على مواد خطرة

4.10.19	كسور زغب الضوء والغبار عدا تلك المذكورة في  3.10.19

5.10.19* كسور أخرى تحتوي مواد خطرة

6.10.19	كسور أخرى غير تلك المذكورة في 5.10.19

11.19	النفايات الناجمة عن تجديد الزيوت

1.11.19* طين الفلتر (المرشح) المستهلك

2.11.19*  قطران الأحماض

3.11.19* النفايات المائية السائلة

4.11.19* نفايات تنظيف الوقود مع القواعد

5.11.19* الأوحال والرواسب الناتجة في الموقع والتي تحتوي مواد خطرة

6.11.19	الأوحال والرواسب الناتجة في الموقع عدا تلك المذكورة في 5.11.19

7.11.19	نفايات تنظيف مسارب غازات المداخن والمراجل

99.11.19	 النفايات الأخرى التي لم يتم تحديدها

12.19	النفايات الناتجة عن المعالجة الميكانيكية للنفايات (مثال: الفرز، والسحق، والضغط) عدا ما ذكر غيره

1.12.19	الورق والكرتون

2.12.19	المعادن الحديدية

3.12.19	المعادن غير الحديدية

4.12.19	البلاستيك والمطاط

5.12.19	الزجاج

6.12.19*	مواد خطرة تحتوي على الأخشاب

7.12.19	الأخشاب غير المذكورة في 6.12.19

8.12.19	المنسوجات

9.12.19	المعادن (مثل الرمل والحجارة)

10.12.19	النفايات القابلة للاحتراق (الوقود المأخوذ من القمامة)

11.12.19* النفايات الأخرى (التي تتضمن خليط من المواد) من النفايات الناتجة عن المعالجة الميكانيكية للنفايات التي تحتوي على مواد خطرة

19 12 12 النفايات الأخرى (التي تتضمن خليط من المواد) من النفايات الناتجة عن المعالجة الميكانيكية للنفايات عد تلك المذكورة في 11.12.19

13.19	النفايات من معالجة التربة والمياه الجوفية

1.13.19* النفايات الصلبة من معالجة التربة التي تحتوي على مواد خطرة

2.13.19	النفايات الصلبة من معالجة التربة عدا تلك المذكورة في 1.13.19

3.13.19* الرواسب والأوحال من معالجة التربة التي  تحتوي على مواد خطرة

4.13.19	الرواسب والأوحال من معالجة التربة عدا تلك المذكورة في 3.13.19

5.13.19* الرواسب والأوحال من معالجة المياه الجوفية التي تحتوي على مواد خطرة

2000D0532– AR – 01.01.2002 – 001.002 – 36

6.13.19	الرواسب والأوحال من معالجة المياه الجوفية عدا تلك المذكورة في 5.13.19

7.13.19* النفايات المائية السائلة والتركيزات المائية من معالجة المياه الجوفية التي تحتوي على مواد خطرة

8.13.19	النفايات المائية السائلة والتركيزات المائية من معالجة المياه الجوفية عد تلك المذكورة في 7.13.19

20 النفايات البلدية (النفايات المنزلية وما شابهها من النفايات التجارية والصناعية والمؤسسية)

والتي تتضمن الأجزاء التي تم جمعها منفردة

1.20	الأجزاء التي تم جمعها منفردة (عدا  1.15)

1.1.20	الورق والكرتون

2.1.20	الزجاج

8.1.20	نفايات المطابخ والمطاعم التي تتحلل بيئيا

10.1.20	الملابس

11.1.20	المنسوجات

13.1.20*	 المذيبات

14.1.20*	الأحماض

15.1.20*	القلويات

17.1.20	البتروكيماويات

19.1.20*	المبيدات

21.1.20* أنابيب الفلورسنت وغيرها من النفايات المحتوية على الزئبق

23.1.20* المعدات التي تم التخلص منها والتي تحتوي على مركبات الفلورو كاربون

25.1.20	زيوت ودهون الطعام

26.1.20* الزيوت والدهون غير المذكورة في 25.1.20

27.1.20*	 الطلاء، الأحبار، والمواد اللاصقة والراتنج التي تحتوي مواد خطرة

28.1.20	الطلاء، الأحبار، والمواد اللاصقة والراتنج غير المذكورة في 27.1.20

29.1.20*   المنظفات التي تحتوي على مواد خطرة

30.1.20	المنظفات عدا تلك المذكورة في 29.1.20

31.1.20*  الأدوية السامة للخلايا والتي تؤخر تكاثر الخلايا

32.1.20	أدوية أخرى عدا تلك المذكورة في 31.1.20

33.1.20* البطاريات والبطاريات الحاشدة المشمولة في 1.6.16، و 2.6.16 و 3.6.16 والبطاريات غير المصنفة، والبطاريات، والبطاريات الحاشدة التي تحتوي على هذه البطاريات

34.1.20	البطاريات والبطاريات الحاشدة  عدا تلك المذكورة في 33.1.20

35.1.20*  الأجهزة الكهربائية والالكترونية التي تم التخلص منها، عدا تلك المذكورة في  20 01 21، و 20 01 23 التي تحتوي على مكونات خطرة (6)

36.1.20	الأجهزة الكهربائية والالكترونية التي تم التخلص منها، عدا تلك المذكورة في 21.1.20، و23.1.20، و 35.1.20

37.1.20* الأخشاب الذي يحتوي على مواد خطرة

38.1.20	الأخشاب عد المذكور في 37.1.20

39.1.20	اللدائن البلاستيكية

40.1.20	المعادن

2000D0532– AR – 01.01.2002 – 001.002 – 37

14.1.20	النفايات الناجمة عن تنظيف المداخن

99.1.20	أجزاء أخرى عدا تلك التي تم ذكرها

20 02 نفايات الحديقة والمتنزه  (بما في نفايات مدافن الأشخاص)

1.2.20	النفايات المتحللة بيئياً

2.2.20 	التربة والحجارة

3.2.20	النفايات الأخرى غير المتحللة بيئياً

20 03 	النفايات البلديات الأخرى

1.3.20	نفايات البلديات المختلطة

2.3.20	نفايات الأسواق

3.3.20	بقايا تنظيف الشوارع

4.3.20	حمأة الخزانات الصحية

6.3.20	نفايات تنظيف المجاري

7.3.20	النفايات الضخمة الحجم

99.3.20 	نفايات البلديات التي لم يجري تحديدها مسبقاً

______________________

(1) المكونات الخطرة من المعدات الكهربائية والالكترونية، التي قد تشمل البطاريات والبطاريات الحاشدة  المذكورة في 16 06 والتي عليها علامة توضح أنها خطرة: محولات الزئبق، والزجاج من أنابيب أشعة الكاثود "القطب السالب" وغيرها من الزجاج الذي تم تفعيله...الخ

(2) لأغراض هذا التدوين يعتبر ما يلي من المعادن الانتقالية: الاسكنديوم ، والفاناديوم والمنغنيز والنحاس والكوبالت وايتريوم والنيوبيوم والهفنيوم والتنغستن والتيتانيوم والكروم والحديد والنيكل والزنك والزركونيوم والموليبدينوم والتاتنتالم. هذه المعادن، أو مركباتها، تشكل خطرا إذا كانت مصنفة على أنها مواد خطرة. وسوف يحدد تصنيف المواد الخطرة أي تلك المعادن الانتقالية وأي من مركباتها يعتبر خطرا.

(3) عمليات السيطرة/التثبيت قادرة على تغيير خطورة مكونات النفايات، ومن ثم تحويل النفايات الخطرة إلى نفايات غير خطرة. أما عمليات توحيد ودمج النفايات لتصبح كتل صلبة فهي تحدث تغييرا فقط في الحالة المادية للنفايات (مثال: تحويل السائل إلى صلب) عن طريق استخدام الإضافات الكيميائية بدون تغيير خواص النفايات.

(4) تعتبر النفايات مسيطر عليها جزئيا، إذا ثبت بعد عملية التثبيت أن المكونات الخطرة التي لم تتغير تماما إلى مكونات غير خطرة يمكن أن يتم تحريرها مرة أخرى في البيئة على المدى القصير أو المتوسط أو في المدى الطويلة الأجل.

(5) العناصر الخطرة من المعدات الكهربائية والالكترونية قد تشمل البطاريات والبطاريات الحاشدة  المذكورة في 16 06 والتي عليها علامة توضح أنها خطرة: محولات الزئبق، والزجاج من أنابيب أشعة الكاثود "القطب السالب" وغيرها من الزجاج الذي تم تفعيله...الخ

# Footnotes

/